## Slide 1
面向边缘图像识别场景的
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 1 of 32
集成电路科学与工程学院（示范性微电子学院）
神经网络加速器设计
冯梦奇，章海，练安达，贾豪峰

## Slide 2
n 背景介绍和项目简介
n 神经网络原理和神经网络结构
n 硬件加速器架构
n 测试结果和指标
目录
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 2 of 32

## Slide 3
背景介绍
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 3 of 32
边缘计算成为现代技术关键突破点！
摄像头
机器人
无人机

## Slide 4
背景介绍
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 4 of 32
图像识别技术已在行业内广泛应用
在边缘设备上有效部署图像识别算法
计算资源有限
实现低延时高精度计算的困难性
安防监控
工业自动化
医疗影像分析
智能交通

## Slide 5
项目简介
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 5 of 32
面向边缘图像识别场景的
神经网络加速器设计
Python完整构建BNN神经网络训练参数
面向边缘应用定制化设计BNN神经网络架构
软硬件协同设计并独立自主搭建验证平台
从独立设计到自主验证
多维度全流程完整体验数字IC项目流片过程
从AI芯片雏形迈向应用型AI芯片
从软件模型到硬件架构

## Slide 6
面向边缘图像识别场景的
项目简介
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 6 of 32
高速高准确率面积小个维度全流程完整体验数字项目流片过程
应用于实时监控识别场景
神经网络加速器设计

## Slide 7
面向边缘图像识别场景的
项目简介
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 7 of 32
高速高准确率面积小个维度全流程完整体验数字项目流片过程
神经网络加速器设计
高速：吞吐量为2.3Gbps
原项目121cycle+285M时钟
等价于

## Slide 8
面向边缘图像识别场景的
项目简介
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 8 of 32
高速高准确率面积小个维度全流程完整体验数字项目流片过程
神经网络加速器设计
高准确率：引入量化感知误差函数实现BNN网络90%准确率

## Slide 9
面向边缘图像识别场景的
项目简介
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 9 of 32
高速高准确率面积小个维度全流程完整体验数字项目流片过程
神经网络加速器设计
面积限制：在规定850×850面积下完整实现AI芯片功能

## Slide 10
面向边缘图像识别场景的
项目简介
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 10 of 32
高速高准确率面积小个维度全流程完整体验数字项目流片过程
神经网络加速器设计
未来可在FPGA部署实时图像识别系统，检测外部数字图像转化成输入数据，传送内部芯片识别，实现场景化功能应用
应用价值

## Slide 11
n 背景介绍和项目简介
n 神经网络原理和神经网络结构
n 硬件加速器架构
n 测试结果和指标
目录
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 11 of 32

## Slide 12
n 权重二值化（相较于常规NN采用的FP32，权重存储减小31倍）
n 轻量化的网络结构（仅靠异或等布尔操作消耗更少的计算资源和暂存数据）
BNN神经网络介绍
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 12 of 32

## Slide 13
n 精度及泛化问题（二值化量化损失感知和scaling策略）
BNN神经网络问题
n 训练问题（采用全精度训练和二值化预测）
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 13 of 32

## Slide 14
n 已有BNN硬件加速器
已有
已有BNN神经网络硬件
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 14 of 32

## Slide 15
n 网络结构可选的超参量：
1.输入数据压缩程度
2.卷积层、池化层、全连接层的大小
3.通道数
选择的综合考虑因素：
1.面积限制
2.预测准确率要求
3.与硬件适配性（e.g. 卷积层与全连接层复用）
本项目BNN神经网络结构
x: 输入数据大小
a: 为复用的卷积全连接层核大小
b: 为池化层大小
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 15 of 32

## Slide 16
n 背景介绍和项目简介
n 神经网络原理和神经网络结构
n 硬件加速器架构
n 测试结果和指标
目录
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 of 32

## Slide 17
硬件加速器架构
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 of 32
总体架构设计特点：
滑窗缓存结构
卷积和全连接复用结构
传递valid信号的伪流水线结构

## Slide 18
硬件加速器架构
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 of 32
总体架构设计特点：
滑窗缓存结构
卷积和全连接复用结构
传递valid信号的伪流水线结构

## Slide 19
硬件加速器架构
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 of 32
伪流水线结构展示：
卷积和全连接无法同时进行

## Slide 20
硬件加速器架构
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 of 32
伪流水线结构展示：
卷积和全连接无法同时进行
上一张图输入完成即可进行下一张图片输入
周期数由输入周期数决定
图1输入 | 图2输入 | ……
IDLE | 图1卷积 |  | FC1 |  | 图2卷积 |  | FC2
IDLE | 图1池化 |  | 图2池化 | …
时间
输入
卷积 /
全连接
池化
输出

## Slide 21
硬件加速器架构
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 of 32
滑窗卷积模块原理（以9x9输入图像，3x3卷积核为例）

## Slide 22
硬件加速器架构
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 of 32
滑窗模块优势：
1. 能够有效减少存储数据量 （81->21 降低了74%）
2. 能够配合运算架构，实现流水线的操作

## Slide 23
硬件加速器架构
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 of 32
卷积/全连接复用模块原理
通过状态机确定当前状态
卷积和池化处理过程相同，输入输出截位/补零
乘法器和加法器之间插入寄存器打断组合逻辑

## Slide 24
n 背景介绍和项目简介
n 神经网络原理和神经网络结构
n 硬件加速器架构
n 测试结果和指标
目录
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 of 32

## Slide 25
测试结果和指标
软件模型识别准确率：在整个（一万张）MNIST测试集（手写数字识别数据集）上识别准确率达91%
图像识别准确率：
硬件架构识别准确率：在整个（一万张）MNIST测试集（手写数字识别数据集）上识别准确率约为90%
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 of 32

## Slide 26
测试结果和指标
吞吐量和图片处理周期：
吞吐量=数据量/处理时间=（20*20*8bit） / (200*7ns)=2.3Gbps
一万张图片处理总时间：14000830000ps（周期7ns）
平均单张图片处理周期：200cycle
单张图片处理周期：227cycle
时钟频率：143MHz
单张图片处理结果图
一万张图片处理总时间图
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 of 32

## Slide 27
测试结果和指标
面积报告：
版图最大宽度850um
Core最大宽度540um
单元密度：阻塞情况良好
核利用率：79.19%
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 of 32

## Slide 28
测试结果和指标
时序报告：
最长路径时序报告：
Max:
Min:
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 of 32

## Slide 29
测试结果和指标
DRC和LVS检查：
DRC报告：
LVS报告：
NMDRC报告：
NMLVS报告：
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 of 32

## Slide 30
测试结果和指标
参数指标 | 自拟设计 | 原题目要求
输入数据量 | 20*20*8bit=3200bit | 11*11*8bit=968bit
参数量（权重） | 11*4*4*6*1bit=1056bit | 2*3*3*3*8bit=432bit
识别准确率 | 90% | —
核利用率 | 79.19% | —
平均处理周期数 | 200cycle | —
吞吐量 | 2.3Gbps | —
时钟频率 | 143MHz | >50MHz
面积 | 850um*850um | <=850um*850um
功耗 | 14mw（143MHz） | —
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 of 32

## Slide 31
项目收获
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 of 32
熟悉并掌握了BNN神经网络的搭建和训练方法
实践并理解不同精度量化方法对网络准确率的影响
创新性解决滑窗暂存数据量过大和复用计算时权重更新的问题
探索并实现多张照片连续处理的方法

## Slide 32
敬请评委批评指正！
面向边缘图像识别场景的神经网络加速器设计 of 32